## Slide 1
EVOLUZIONE PINZA C10
SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PERNO AUTOMATICO
In collaborazione con

## Slide 2
M
MATTEO GRAPPOLINI
Studente
LUCA ZAPPALORTI
Studente
L
IL TEAM
SQUADRA PROGETTO

## Slide 3
Masterix
Azienda promotrice
Azienda leader nella produzione di iniettori di cera ad alta qualità per la produzione orafa, meccanizzati e automatizzati nella ricarica e iniezione degli stampi per mezzo di apposite apparecchiature.

## Slide 4
Iniettore
Iniettore cera con serbatoio
Pinza
Pinza con supporto regolabile
Pompa, siringa e cooler
Optional e accessori
I PRODOTTI
MASTERIX

## Slide 5
Anello in cera
Ottenuto mediante stampo
Anello in metallo
Oggetto finale e ottenuto per cerapersa
Estrazione da stampo
Fase di estrazione dallo stampo dell’oggetto
I PRODOTTI
MASTERIX

## Slide 6
DIAGRAMMA GANTT
INFOGRAFICA

## Slide 7
INFOGRAFICA
DIAGRAMMA GANTT
Il nostro sforzo di programmare lo sviluppo del progetto si è concretizzato con la schematizzazione delle attività progettuali in questa rappresentazione grafica (Gantt)
Chart: 
| Ricostruzione pinza originale | Analisi problematiche | Analisi migliorie | Progettazione componentistica miglioramento | Progettazione dei sistemi di cotrollo | Acquisto componenti | Stampa componenti | Analisi e controllo componenti | Montaggio e collaudo (meccanica) | Montaggio e collaudo (elettronica) | Resoconto e raccolta dati | Stesura relazione
Serie 1 | 43146 | 43149 | 43149 | 43151 | 43241 | 43257 | 43241 | 43256 | 43256 | 43263 | 43263 | 43263
Serie 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 22 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
28/06/2018
Giorno dell’esame

## Slide 8
ANALISI PROBLEMATICHE MACCHINA
ANALISI PROBLEMATICHE

## Slide 9
AREE D’INTERVENTO
ANALISI PROBLEMATICHE
Viti TBEI in vista
Movimentazione perno
Fabbricazione componenti

## Slide 10
PROGETTAZIONE COMPONENTISTICA
PROGETTAZIONE MECCANICA

## Slide 11
Cura dell’estetica
Viti in vista
Eliminazione delle viti a testa bombata in vista che potevano compromettere l’estetica della macchina.
Cicli alternativi
Carter e basamento
Revisione completa dei metodi e tecniche utilizzati per la realizzazione dei componenti in termini di riduzione dei costi.
Montaggio facile
Inserimento pinza
Revisione delle colonne posteriori con l’impiego di un sistema di aggancio più lineare e semplice.
Perno automatico
Movimentazione
Meccanizzazione del sistema di regolazione perno per la regolazione della presa in funzione delle dimensioni dello stampo.
RESOCONTO
PROGETTAZIONE MECCANICA

## Slide 12
VITI IN
VISTA
PROGETTAZIONE MECCANICA
Pinza C10 Originale
Collegamenti filettati del basamento realizzati con viti a testa bombata e in vista
Pinza C10 Evoluzione
Collegamenti filettati con viti a teta cilindrica nascosti dalle apposite coperture
Valutazione delle possibili alternative al sistema di fissaggio originale in ottica di migliorare l’aspetto complessivo della macchina di fronte alla clientela.
Presa in considerazione di alternative come saldatura e piegatura.

## Slide 13
BASAMENTO
PIEGATO
PROGETTAZIONE MECCANICA
Pinza C10 Originale
Assemblaggio componenti con collegamenti filettati
Pinza C10 Evoluzione
Riduzione n° componeni ottenuti per pigatura ed eliminazione viti in vista
Valutazione delle possibili alternative al sistema di fissaggio originale in ottica di migliorare l’aspetto complessivo della macchina di fronte alla clientela.
Presa in considerazione di alternative come saldatura e piegatura.

## Slide 14
CARTER
PROGETTAZIONE MECCANICA
Per quanto riguarda i carter a protezione della pinza pneumatica, il cosiddetto guscio “a c” (per la sua geometria), è stata affrontata l’ipotesi di una produzione in un pezzo singolo, anziché realizzare la costola centrale e saldare in seguito i pannelli laterali.
Abbiamo valutato la possibilità di realizzare il guscio sostituendo il collegamento saldato con collegamenti filettati, ma ciò è stato già sperimentato nei modelli precedenti senza risultati eccelsi.

## Slide 15
SISTEMA DI
INSERIMENTO
PROGETTAZIONE MECCANICA
Pinza C10 Originale
Colonna di lunghezza originale e con sistema di inserimento che complicava il montaggio
Pinza C10 Evoluzione
Colonna ridotta con inserimento facilitato
Riduzione dell’estensione della colonna posteriore e impiego di sistema di fissaggio di semplice realizzazione che semplifica notevolmente il sistema di montaggio della pinza sul basamento e quindi accelera il cambio pinza grazie alle dimensioni ridotte (diversa produzione).

## Slide 16
MOVIMENTAZIONE PERNO
REGOLAZIONE PRESA PINZA

## Slide 17
Evoluzione pinza: evoluzione in previsione di miglioramenti già in fase di collaudo come il centraggio automatico dello stampo.
Optional adattabile ad ogni macchina della serie Masterinject
Parametrizzazione del tipo di presa in funzione delle dimensioni stampo grazie alla tecnologia RFID
OBBIETTIVI DELLA
MOVIMENTAZIONE
PROGETTAZIONE MECCANICA

## Slide 18
Componentistica stampata e progettata per la movimentazione del perno: il blocchetto è la parte scorrevole sul guscio della pinza e la forcella è l’elemento che trasmettere la movimentazione dal blocchetto al perno.
Vite e madrevite stampati
Forcella
Blocchetto centrale e madrevite
COMPONENTI PER MOVIMENTAZIONE
PROGETTAZIONE MECCANICA

## Slide 19
PROGETTAZIONE CIRCUITALE
PROGETTAZIONE ELETTRONICA

## Slide 20
Impiego libreria Accelstepper e relative funzioni come il settaggio velocità, accelerazione e distanza
Impiego del driver A4988 per il controllo del motore a passo
Impiego di Arduino Mega come controllore
STRUTTURA
PROGRAMMA
PROGETTAZIONE CIRCUITALE

## Slide 21
DEBOUNCING
Considerazione e risoluzione dell’effetto di Bouncing dei pulsanti mediante un delay antibouncing:
Delay (300);
INPUT
PULLUP
Utilizzo della funzione INPUT_PULLUP per portare l’ingresso del bottone verso “ground”: altrimenti l’ingresso rimarrebbe flottante ed il controllore percepirebbe vari segnali che potrebbe scambiare come pulsante premuto.

## Slide 22
SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE
CONFIGURAZIONE

## Slide 23
Pinza aperta con steli estesi
Pinza aperta con steli retratti
Pinza Chiusa
Pinza Aperta

## Slide 24
Pinza chiusa con steli estesi
Pinza chiusa con steli retratti
Pinza Chiusa
Pinza Aperta

## Slide 25
ANALISI E CONCLUSIONI
ANALISI
SWOT

## Slide 26
Strengths
Analisi punti di forza
Design compatto
Impiego di particolari commerciali
Costi ridotti
Facile montaggio e riduzione componenti
Adattabile a ogni modello di pinza
Possibilità di gestione computerizzata

## Slide 27
Weaknesses
Analisi punti di debolezza
Articoli commerciali
Impiego di macchine d’officina non comuni per la realizzazione pezzi
Carteratura esigua

## Slide 28
Opportunities
Analisi opportunità offerte
Optional per ogni pinza
Parametrizzazione di una misura qualitativa (spostamento perno)
Aggiunta suddetto parametro al codice RFID
Verso un’Industria 4.0

## Slide 29
Threats
Analisi delle possibili minacce
Incomprensione da parte del cliente delle opportunità di tale optional (movimentazione perno)
Cambio di cicli di lavoro in azienda esterna
Reperibilità componenti elettronici

## Slide 30
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE